УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2016 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник оборудования котельных

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Проверка качества монтажных работ, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных, руководство бригадой монтажников »	12

3.3.2. Трудовая функция	15

3.3.3. Трудовая функция	16

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	16

I. Общие сведения

| Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасных и эффективных условий эксплуатации котельных для надежного теплоснабжения жилых, общественных и промышленных потребителей.

Группа занятий:

| 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| --- | --- |
| 35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | 2 | Приемка, распаковка и расконсервация котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Разметка, подъем и перемещение, подготовка под монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов с применением грузоподъемных механизмов | A/02.2 | 2 |
| B | Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | 3 | Подготовка инструмента и приспособлений для проведения работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | B/02.3 | 3 |
| C | Проверка качества монтажных работ, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных, руководство бригадой монтажников | 4 | Проведение гидро-пневмоиспытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей смонтированного оборудования котельных | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство бригадой монтажников | C/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 2-го разряда Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 3-го разряда Слесарь-котельщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа оборудования котельных по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение стропальщика Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Удостоверение об аттестации работников в области промышленной безопасности при выполнении работ на объектвх эксплуатируемых при температуре теплоносителья выше 115 °С, и давлении выше 0,07МПа. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Удостоверение о допуске к работе на высоте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
|  | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕКТС | §242 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда |
|  | §243 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда |
|  | §247 | Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда |
|  | §248 | Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка, распаковка и расконсервация котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия необходимого комплекта технической документации на оборудование котельных |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия документов, подтверждающих качество материалов полученных котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Распаковка оборудования и арматуры для монтажа оборудования котельных |
|  | Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, гаек, шпилек и фланцев, используемых для монтажа оборудования котельных |
|  | Прием и проверка комплектности деталей, элементов и блоков для монтажа оборудования котельных |
|  | Входной визуальный контроль поступившего оборудования и деталей на наличие вмятин, трещин и других видимых повреждений |
|  | Составление отчета по результатам визуального осмотра котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов на наличие вмятин, трещин и повреждений |
| Необходимые умения | Читать рабочую документацию по монтажу котельных |
|  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для распаковки материалов и арматуры необходимых для монтажа оборудования котельных |
|  | Применять способы расконсервации котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры, трубопроводов |
|  | Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать инструменты, необходимые для приемки, распаковки, расконсервации оборудования котельных |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Перечень сопроводительных документов, отражающих комплектность и качество оборудования и арматуры котельных |
|  | Назначение и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента, необходимого для распаковки и монтажа оборудования котельных, включая заточку и регулировку |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу оборудования котельных |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах котельных |
|  | Способы распаковки арматуры, труб, деталей и узлов оборудования котельных |
|  | Способы смазки деталей оборудования, а так же расконсервации оборудования и арматуры котельных |
|  | Назначения каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты при приемке, распаковке, расконсервации котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Производственные инструкции по монтажу оборудования котельных |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Разметка, подъем и перемещение, подготовка под монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов с применением грузоподъемных механизмов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Строповка инвентарными стропами, подготовка, перемещение, укладка и расстроповка котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
| --- | --- |
|  | Перемещение котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов при помощи блоков, домкратов и ручных лебедок |
|  | Подготовка котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов для монтажа |
|  | Разметка деталей по шаблону |
|  | Разметка трасс трубопроводов в котельных |
|  | Сверление отверстий ручной и электрической дрелью для установки болтовых соединений, для вварки импульсных линий, закладных конструкций |
|  | Сборка резьбовых и фланцевых соединений трубопроводов котельной |
|  | Нарезка резьбы вручную |
|  | Изготовление подкладок и прокладок для сборки трубопроводов котельной |
|  | Правка деталей металлоконструкций |
|  | Крепление котлов и котельно- вспомогательного оборудования монтажными болтами |
|  | Притирка подкладок к фундаменту, установка фундаментных болтов |
|  | Проверка фундаментов под монтаж оборудования котельных |
|  | Выверка оборудования котельных по горизонтали и вертикали |
|  | Шлифовка поверхностей деталей котельного оборудования |
|  | Развертывание отверстий, притирка уплотняющих поверхностей для крепления оборудования и арматуры в котельных |
|  | Зачистка (опиловка) кромок под сварку |
| Необходимые умения | Использовать средства страховки на высоте более 1,8 м при монтаже оборудования и трубопроводов котельных |
|  | Использовать подъемную технику для подачи материалов с места хранения к месту монтажа оборудования котельных |
|  | Подавать материалы и оборудование к месту монтажа оборудования котельных |
|  | Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей для монтажа оборудования и трубопроводов котельных |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Читать рабочую документацию по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Выполнять зачистку (опиловку) кромок под сварку |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для подготовки под монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а так же в документации, отражающей порядок производства работ |
| Необходимые знания | Устройства такелажного оборудования и правила его применения |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Правила обеспечения сохранности оборудования котельных в процессе его перемещения |
|  | Назначения и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента при выполнении подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных |
|  | Виды специальных грузоподъемных приспособлений и способы их применения |
|  | Требования технических регламентов по монтажу оборудования котельных и трубопроводов |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты при выполнении подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных |
|  | Способы сверления, развертки, правки и притирки узлов и деталей оборудования котельных |
|  | Способы выверки оборудования котельных по горизонтали и вертикали |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Условные обозначения и изображения оборудования котельных, его деталей и узлов, включая трубопроводы на рабочих чертежах |
|  | Правила проверки и принятия под монтаж фундаментов и опорных строительных конструкций |
|  | Производственная инструкция по монтажу оборудования котельных |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 4-го разряда Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 5-го разряда Слесарь-котельщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа оборудования котельных по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение стропальщика Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Удостоверение об аттестации работников в области промышленной безопасности при выполнении работ на объектвх эксплуатируемых при температуре теплоносителья выше 115 °С, и давлении выше 0,07МПа Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Удостоверение о допуске к работе на высоте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
|  | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | §244 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда |
|  | §245 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда |
|  | §249 | Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда |
|  | §250 | Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка инструмента и приспособлений для проведения работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов |
|  | Подготовка оборудования для монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Читать сборочные чертежи по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Инструкции по эксплуатации инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Назначение инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Комплектность оборудования для монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Устройство и правила монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж котлов и котельно-вспомогательного оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками |
| --- | --- |
|  | Установка в котельных на трубопроводах запорной и регулирующей арматуры, а так же арматуры безопасности |
|  | Проведение статической и динамической балансировки котельного оборудования и узлов, центровка |
|  | Монтаж трубопроводов в котельной с определением места сварки |
|  | Маркировка деталей монтируемого оборудования котельных и конструкций, регулирование зазоров в зубчатых зацеплениях |
|  | Затяжка болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей в котельной |
|  | Опробование, прокрутка в холостом режиме вращающихся частей оборудования котельной |
| Необходимые умения | Производить работы по монтажу котлов и котельно-вспомогательного оборудования в соответствии с технологической документацией и технологическим процессом |
|  | Выполнять затяжку болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей |
|  | Использовать оборудование, соответствующее выполняемой работе |
|  | Регулировать зазоры зацеплений зубьев в зубчатых передачах |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для проведения сборочных операций при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ в соответствии с заданием |
| Необходимые знания | Способы затяжки болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей при монтаже оборудования котельных |
|  | Способы регулирования зазоров в зубчатых зацеплениях оборудования котельных |
|  | Требований технических регламенов по монтажу оборудования |
|  | Устройство и правила монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных |
|  | Назначение инструментов и приспособлений, используемых при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Производственные инструкции по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры |
|  | Назначение каждого вида оборудования котельных, основных деталей и узлов котельной |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте в котельной |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проверка качества монтажных работ, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных, руководство бригадой монтажников | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 6-го разряда Бригадир Руководитель бригады монтажников |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Дополнительное профессиональное образования – программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа оборудования котельных по более низкому (предшествующему) разряду Для бригадира не менее пяти лет в области монтажа оборудования котельных |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности Удостоверение стропальщика Прохождение инструктажа по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке Удостоверение об аттестации работников в области промышленной безопасности при выполнении работ на объектвх эксплуатируемых при температуре теплоносителья выше 115 °С, и давлении выше 0,07МПа Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Удостоверение о допуске к работе на высоте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
|  | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | §246 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда |
|  | §251 | Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение гидро-пневмоиспытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контрольный осмотр смонтированного оборудования и трубопроводов котельной |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия инструмента и материалов и их соответствия для проведения гидро-пневмоиспытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Определение готовности оборудования и инструмента для проведения гидро-пневмоиспытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Контроль комплектности смонтированного оборудования котельной |
|  | Проверка соответствия установленного оборудования, смонтированных трубопроводов, включая газо-воздушные тракты рабочей документации и требованиям нормативных документов |
|  | Визуальный осмотр сварных соединений трубопроводов, газо-воздуховодов в котельной |
|  | Проверка качества сборки резьбовых, болтовых соединений на смонтированном оборудовании котельных и трубопроводах |
|  | Испытания смонтированного оборудования и трубопроводов котельной манометрическим или гидростатическим методом |
|  | Устранение обнаруженных в процессе контроля дефектов и неисправностей |
| Необходимые умения | Применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Применять гидравлические и пневматические инструменты для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Производить работы проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов в соответствии с технологическим процессом и технологической документацией |
|  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений для по проведению испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Назначения инструментов, необходимых для выполнения задания проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Правила проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Методики контроля качества смонтированного оборудования котельных |
|  | Назначения контрольных и измерительных приборов |
|  | Инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей смонтированного оборудования котельных | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сравнение результатов визуального контроля смонтированного оборудования котельных с установленными в нормативной документации параметрами |
| --- | --- |
|  | Сравнение результатов инструментального контроля смонтированного оборудования котельных с установленными в нормативной документации параметрами |
|  | Сравнение результатов гидропневмоиспытаний смонтированного оборудования котельных с установленными в нормативной документации параметрами |
|  | Устранение обнаруженных дефектов на смонтированном оборудовании котельных, газовоздушных трактах и трубопроводах |
| Необходимые умения | Обрабатывать результаты визуального контроля смонтированного оборудования котельных |
|  | Обрабатывать результаты инструментального контроля смонтированного оборудования котельных |
|  | Обрабатывать результаты гидропневмоиспытаний смонтированного оборудования котельных |
|  | Выявлять отклонения анализируемых показателей проведенных испытаний смонтированного оборудования котельных |
|  | Оформлять исполнительную документацию по результатам испытаний смонтированного оборудования котельных |
|  | Применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов для обработки результатов испытаний и устранение неисправностей смонтированного оборудования котельных |
| Необходимые знания | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу оборудования котельных |
|  | Стандарты качества, необходимые для обработки результатов испытаний и устранение неисправностей смонтированного оборудования котельных |
|  | Методика проведения анализа дефектов и способов их устранения в объеме, необходимом для выполнения задания |
|  | Виды несоответствий и способы их устранения в объеме |
|  | Правила оформления исполнительной документации |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой монтажников | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за наличием работоспособного инструмента и инвентаря для монтажа оборудования котельных |
| --- | --- |
|  | Контроль за наличием необходимого в процессе монтажа оборудования котельных расходного материала |
|  | Контроль за ходом монтажа оборудования котельных и за выполняемыми операциями |
|  | Контроль за статической балансировкой и центровкой оборудования котельных |
|  | Контроль за дефектацией поступившего оборудования с проверкой его соответствия сопроводительным документам |
|  | Проведение «сухой» обкатки вращающегося оборудования (без нагрузки) совместно с монтажниками электриками, для подтверждения качества монтажа |
|  | Составление заявок на расходные материалы, инструменты для монтажа котельной |
| Необходимые умения | Применять требования нормативных документов по монтажу оборудования котельной |
|  | Выполнять пооперационный контроль за действиями бригады при монтаже оборудования котельной |
|  | Выполнять выверку фундаментов и опор под монтаж оборудования котельных |
|  | Составлять заявки на расходные материалы для монтажа оборудования котельных |
| Необходимые знания | Правила выполнения выверки фундаментов и опор под монтаж оборудования котельных |
|  | Правила проведения прокрутки (сухой обкатки) вращающихся частей оборудования котельной |
|  | Нормы расхода расходных материалов и порядка их заказа |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |
|  | Правила и методические рекомендации по пооперационному контролю за действиями бригады при монтаже технологических трубопроводов |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Ассоциация «Национальное объединение строителей», город Москва |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Президент Молчанов Андрей Юрьевич |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС «СЗ Центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО «Проектно-Конструкторское Бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №35, ст. 3649; 1995, №35, ст. 3503; 1998, №4, ст. 430; 2000, №46, ст. 4537; 2001, №33,  ст. 3413; 2002, №30, ст. 3033; 2003, №2, ст. 167; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №14, ст. 1212, №19, ст. 1752; 2006, №6,    ст. 636, №44, ст. 4537, №50, ст. 5279, №52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, №43, ст. 5084; 2008, №30, ст. 3593; 2009, №11,           ст. 1261, №29, ст. 3635, №45, ст. 5265, №48, ст. 5717; 2010, №30, ст. 4004, №40, ст. 4969; 2011, №1, ст. 54, №30,         ст. 4590, 4591, 4596, №46, ст. 6407, №49, ст. 7023; 2012, №53, ст. 7608; 2013, №7, ст. 610, №27, ст. 3477; 2014, №11, ст. 1092)

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 года №642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»

Постановление Минтруда Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»

Федеральный Закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498;2009, № 1, ст. 17, № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4590, 4591, 4596; № 49, ст. 7015, ст. 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874, № 27, ст. 3478).

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован  Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970); Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года №155 «Об утверждении правил по охране труда на высоте»

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».