УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2019 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Предпроектная подготовка технологических решений насосных станций систем водоснабжения и водоотведения»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Подготовка проектной документации технологических решений насосных станций систем водоснабжения и водоотведения»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение компоновочных решений и специальных расчетов насосных станций систем водоснабжения и водоотведения»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководство проектной группой насосных станций систем водоснабжения и водоотведения»	17

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	21

I. Общие сведения

| Проектирование насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка проектной документации и рабочей документации на основе разработки комплекса технических и технологических решений по насосным станциям систем водоснабжения и водоотведения на основе синтеза проектного, технического и технологического опыта в области водоснабжения и водоотведения

Группа занятий:

| 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| --- | --- |
| 71.12.11 | Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Предпроектная подготовка технологических решений насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | 6 | Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | A/02.6 | 6 |
| B | Подготовка проектной документации технологических решений насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | 6 | Подготовка проектной документации технологических решений насосных станций систем водоснабжения | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка проектной документации технологических решений насосных станций систем водоотведения | B/02.6 | 6 |
| С | Выполнение компоновочных решений и специальных расчетов насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | 6 | Проведение расчетов и выбор оборудования и арматуры насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | С/01.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка компоновочных решений насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | С/02.6 | 6 |
| D | Руководство проектной группой насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | 7 | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений при строительстве насосных станций | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работы проектной группы насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | D/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Предпроектная подготовка технологических решений насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик Инженер-проектировщик III категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.00.00 | Техника и технологии строительства |
|  | 2.20.00.00 | Техносферная безопасность и природообустройство |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор сведений о существующих (аналогичных, ранее возведенных и эксплуатируемых) и проектируемых насосных станциях систем водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- |
|  | Определение объема необходимых исходных данных для проектирования насосных станций, включая объем необходимых изысканий и обследований |
|  | Сбор и предварительный анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Детализация основных технических и технологических требований к проектируемым насосным станциям |
|  | Поиск и предварительный анализ современных технических и технологических решений возможных к применению на проектируемых насосных станциях |
|  | Определение номенклатуры оборудования заводского производства и их технических характеристик, возможного для применения при проектировании насосных станций |
|  | Поиск и анализ актуальной нормативной документации для проектируемых насосных станций |
|  | Формирование и подготовка технических отчетов по результатам предпроектной подготовки насосных станций систем водоснабжения и водоотведения, сбора и анализа исходных данных |
| Необходимые умения | Применять справочную и нормативную документацию по проектированию насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства и информацию для составления обзоров, отзывов, отчетов, заключений |
|  | Применять информацию по проектированию насосных станций систем водоснабжения и водоотведения для определения номенклатуры оборудования заводского производства |
|  | Применять информацию по насосным станциям систем водоснабжения и водоотведения с целью анализа современных проектных решений |
|  | Выбирать технические данные для обоснованного принятия решений по проектированию насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Определять объемы и сроки проведения работ по проектированию насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для выполнения работ по проектированию насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
| Необходимые знания | Принципы проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Основы природоохранного законодательства Российской Федерации |
|  | Критерии оценки оборудования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Принцип действия и технико-экономические характеристики оборудования и технологических схем насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Номенклатура оборудования заводского производства и их технические характеристики, возможные для применения при проектировании насосных станций |
|  | Основные технические и технологические требования к проектируемым насосным станциям |
|  | Российский и зарубежный опыт разработки насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Детализация технических и технологических решений, определенных проектной документацией в ходе разработки рабочей документации насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- |
|  | Подготовка соответствующей части рабочей документации на основании проектной документации насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Привязка типовых решений при проектировании насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Оформление чертежей объемно-планировочных решений при проектировании насосных станций |
|  | Оформление чертежей расположения насосных станций на генеральном плане сооружений |
|  | Оформление чертежей плана расположения оборудования отдельных элементов насосных станций |
|  | Подготовка ведомостей объемов работ и оформление спецификаций на основании разработанных решений в соответствующей проектной и рабочей документации насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Подготовка к выпуску законченной проектной документации и рабочей документации насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
| Необходимые умения | Применять профессиональные компьютерные программные средства для подготовки рабочей документации насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Определять исходные данные для проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для подготовки графической части проектной и рабочей документации насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления компоновочных планов и планов расположения оборудования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления спецификации оборудования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Разрабатывать варианты размещения и план расположения основного и вспомогательного оборудования насосных станций на основе разработанного компоновочного плана |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления основных конструктивных и объемно-планировочных решений проекта насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
| Необходимые знания | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Основы природоохранного законодательства Российской Федерации |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Методики проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов |
|  | Методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования насосных станций |
|  | Методика разработки компоновочных планов и планов расположения оборудования |
|  | Средства автоматизированного проектирования |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила оформления текстовых и графических документов, входящих в состав рабочей и проектной документации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации технологических решений насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик II категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет в области проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.00.00 | Техника и технологии строительства |
|  | 2.20.00.00 | Техносферная безопасность и природообустройство |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации технологических решений насосных станций систем водоснабжения | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление вариантов возможных технических решений насосной станции систем водоснабжения, принципов действий и компоновок |
| --- | --- |
|  | Выполнение сравнительной оценки технических решений и вариантов основного оборудования в обеспечение всех заданных режимов работы насосной станции систем водоснабжения с учетом назначения насосной станции |
|  | Разработка проектных решений насосной станции систем водоснабжения, обеспечивающих показатели заданной производительности, надежности, установленные техническим заданием и предшествующими стадиями разработки, в том числе пояснительной записки |
|  | Разработка вариантов решений элементов и узлов насосной станции систем водоснабжения |
|  | Выполнение расчетов, необходимых для разработки элементов и узлов насосной станции систем водоснабжения |
|  | Определение расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, горячее водоснабжение, отопление, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное; определение требуемого напора воды в сети водоснабжения (в пределах зоны влияния насосной станции) |
|  | Определение типа состава оборудования при заданных технических и технологических параметрах проектируемых насосных станций насосной станции систем водоснабжения |
|  | Согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров насосной станции систем водоснабжения с разработчиками смежных систем и конструкций |
|  | Определение необходимых ресурсов для строительства проектируемой насосной станции систем водоснабжения |
|  | Выполнение необходимых расчетов, подтверждающих показатели, установленные техническим заданием на проектирование насосной станции систем водоснабжения |
|  | Подготовка отчетной документации по проектным решениям насосной станции систем водоснабжения для заказчика |
|  | Подготовка пояснительной записки и чертежей по выбранному проектному решению насосной станции систем водоснабжения |
|  | Оформление ведомостей работ и спецификаций оборудования проектируемой насосной станции систем водоснабжения |
|  | Формирование законченной проектной документации насосной станции систем водоснабжения для согласования с Заказчиком и предоставления в надзорные органы |
|  | Определение технических требований и оформление Технического задания к смежным системам (архитектурным решениям, конструктивным и объемно-планировочным решениям, системам электроснабжения, автоматизации, отоплении, вентиляции и кондиционирования воздуха) и разработчикам смежных разделов проектной документации и рабочей документации |
| Необходимые умения | Разрабатывать концептуальные документы по проектированию насосных станций систем водоснабжения |
|  | Анализировать преимущества и недостатки вариантов проектных решений насосной станции систем водоснабжения, оценивать риски, связанные с реализацией проекта |
|  | Разрабатывать и представлять презентационные материалы по проекту насосной станции систем водоснабжения, выступать публично |
|  | Выполнять расчеты водопотребления на хозяйственно-бытовые, производственные, противопожарные и иные нужды |
|  | Использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе программное обеспечение, необходимое для проектирования насосных станций систем водоснабжения |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для расчета необходимых показателей насосных станций систем водоснабжения, установленные техническим заданием на проектирование насосных станций систем водоснабжения |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для разработки проектной документации насосных станций систем водоснабжения |
|  | Определять исходные данные для проектирования насосных станций систем водоснабжения |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления ведомостей работ и спецификаций оборудования насосных станций систем водоснабжения |
|  | Анализировать и сопоставлять отечественный и зарубежный опыт по разработке и реализации проектов по насосным станциям систем водоснабжения |
|  | Использовать современное научное и техническое оборудование и приборы, в том числе средства автоматизации при проектировании насосных станций систем водоснабжения |
|  | Принимать профессиональные решения на основе знания технологических процессов водопользования в строительстве и эксплуатации объектов |
| Необходимые знания | Нормативная документация по водоснабжению, метрологии |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Основы природоохранного законодательства Российской Федерации |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Методы определения требуемого напора воды в сети водоснабжения |
|  | Методики испытаний насосных станций систем водоснабжения |
|  | Технические требования к смежным системам |
|  | Правила оформления проектной документации и рабочей документации |
|  | Современные технические и технологические решения создания насосных станций систем водоснабжения |
|  | Современное оборудование и технологические решения насосных станций систем водоснабжения |
|  | Требования охраны труда |
|  | Методики проектирования инженерных сооружений и их конструктивных элементов |
|  | Методы инженерных расчетов, необходимые для проектирования насосных станций систем водоснабжения |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации технологических решений насосных станций систем водоотведения | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление вариантов возможных технических решений насосной станции систем водоотведения, принципов действий и компоновок |
| --- | --- |
|  | Выполнение сравнительной оценки технических решений и вариантов основного оборудования в обеспечение всех заданных режимов работы насосной станции систем водоотведения с учетом назначения насосной станции |
|  | Разработка проектных решений насосной станции систем водоотведения, обеспечивающих показатели заданной производительности, надежности, установленные техническим заданием и предшествующими стадиями разработки, в том числе пояснительной записки |
|  | Разработка вариантов решений элементов и узлов насосной станции систем водоотведения |
|  | Выполнение расчетов, необходимых для разработки элементов и узлов насосной станции систем водоотведения |
|  | Определение типа состава оборудования при заданных технических и технологических параметрах проектируемых насосных станций систем водоотведения |
|  | Выполнение сравнительной оценки вариантов технологических процессов и вариантов основного оборудования насосной станции систем водоотведения |
|  | Определение расчетных расходов промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков |
|  | Согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров насосной станции систем водоотведения с разработчиками смежных систем и конструкций |
|  | Определение необходимых ресурсов для строительства проектируемой насосной станции систем водоотведения |
|  | Выполнение необходимых расчетов, подтверждающих показатели, установленные техническим заданием на проектирование насосной станции систем водоотведения |
|  | Подготовка отчетной документации по проектным решениям насосной станции систем водоотведения для заказчика |
|  | Подготовка пояснительной записки и чертежей по выбранному проектному решению насосной станции систем водоотведения |
|  | Оформление ведомостей работ и спецификаций оборудования проектируемой насосной станции систем водоотведения |
|  | Формирование законченной проектной документации насосной станции систем водоотведения для согласования с Заказчиком и предоставления в надзорные органы |
|  | Определение технических требований и оформление Технического задания к смежным системам (архитектурным решениям, конструктивным и объемно-планировочным решениям, системам электроснабжения, автоматизации, отоплении, вентиляции и кондиционирования воздуха) и разработчикам смежных разделов проектной документации и рабочей документации |
| Необходимые умения | Разрабатывать концептуальные документы по проектированию насосных станций систем водоотведения |
|  | Анализировать преимущества и недостатки вариантов проектных решений насосных станций систем водоотведения, оценивать риски, связанные с реализацией проекта |
|  | Разрабатывать и представлять презентационные материалы по проекту насосной станции систем водоотведения, выступать публично |
|  | Выполнять расчеты по производственным, хозяйственно-бытовым и ливневым стокам |
|  | Использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе программное обеспечение, необходимое для проектирования насосных станций систем водоотведения |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для расчета необходимых показателей насосных станций систем водоснабжения, установленные техническим заданием на проектирование насосных станций систем водоотведения |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для разработки проектной документации насосных станций систем водоотведения |
|  | Определять исходные данные для проектирования насосных станций систем водоотведения |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления ведомостей работ и спецификаций оборудования насосных станций систем водоотведения |
|  | Анализировать и сопоставлять отечественный и зарубежный опыт по разработке и реализации проектов по насосным станциям систем водоотведения |
|  | Использовать современное научное и техническое оборудование и приборы, в том числе средства автоматизации при проектировании насосных станций систем водоотведения |
|  | Принимать профессиональные решения на основе знания технологических процессов водопользования в строительстве и эксплуатации объектов |
| Необходимые знания | Нормативная документация по водоотведению, метрологии |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Основы природоохранного законодательства Российской Федерации |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Методы расчета промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков |
|  | Методики испытаний насосных станций систем водоотведения |
|  | Технические требования к смежным системам |
|  | Правила оформления проектной документации и рабочей документации |
|  | Современные технические и технологические решения создания насосных станций систем водоотведения |
|  | Современное оборудование и технологические решения насосных станций систем водоотведения |
|  | Требования охраны труда |
|  | Методики проектирования инженерных сооружений и их конструктивных элементов |
|  | Методы инженерных расчетов, необходимые для проектирования насосных станций систем водоотведения |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение компоновочных решений и специальных расчетов насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | Код | С | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее четырех лет в области проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.00.00 | Техника и технологии строительства |
|  | 2.20.00.00 | Техносферная безопасность и природообустройство |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение расчетов и выбор оборудования и арматуры насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | Код | С/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование технических и технологических требований к проектируемым насосным станциям |
| --- | --- |
|  | Определение основных технико-экономических показателей проектируемых насосных станций |
|  | Определение и утверждение основных технических и технологических решений насосных станций систем водоснабжения и водоотведения, включая тип применяемого основного оборудования |
|  | Расчет и определение основных параметров и режимов работы насосных станций систем водоснабжения |
|  | Расчет и определение основных параметров и режимов работы насосных станций систем водоотведения |
|  | Выполнение расчетов, анализ вариантов и определение основного и вспомогательного оборудования, необходимого для проектируемых насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Выбор и согласование с заказчиком оптимального варианта технических и технологических решений насосных станций |
| Необходимые умения | Составлять спецификации оборудования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для формирования технологических и технических решений насосных станций |
|  | Определять основные технико-экономические показатели проектируемых насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Определять необходимое основное и вспомогательное техническое и технологическое оборудование насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для разработки проектной документации и рабочей документации насосных станций |
|  | Использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе специализированное программное обеспечение для решения задач проектирования |
|  | Разрабатывать и представлять презентационные материалы по проекту насосных станций |
| Необходимые знания | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Основы природоохранного законодательства Российской Федерации |
|  | Технические и технологические требования к проектируемым насосным станциям |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Методы определения основных технико-экономических показателей |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка компоновочных решений насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | Код | С/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение технологических и технических решений насосных станций систем водоснабжения, включая конструктивные и компоновочные решения |
| --- | --- |
|  | Определение технологических и технических решений насосных станций систем водоотведения, включая конструктивные и компоновочные решения |
|  | Определение основных конструктивных и компоновочных решений насосных станций |
|  | Оформление пояснительной записки проектной документации насосной станции |
|  | Определение затрат по созданию насосных станций |
|  | Определение технических требований к смежным системам (архитектурным решениям, конструктивным и объемно-планировочным решениям, системам электроснабжения, автоматизации, отоплении, вентиляции и кондиционирования воздуха) и разработчикам смежных разделов проектной документации и рабочей документации, «взаимоувязывание» решений |
|  | Определение состава и плана проведения работ, необходимых для проектирования насосных станций |
|  | Выбор и определение объемно-планировочных решений насосных станций |
|  | Выбор и согласование с заказчиком оптимального варианта компоновочных решений насосных станций |
| Необходимые умения | Выполнять компоновочные решения насосных станций |
|  | Обосновывать принятые проектные решения насосных станций |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для разработки проектной и рабочей документации насосных станций |
|  | Составлять спецификации оборудования насосных станций |
|  | Определять методику испытаний насосных станций |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для составления технических требований к смежным системам |
|  | Использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе специализированное программное обеспечение для решения задач проектирования |
|  | Разрабатывать и представлять презентационные материалы по проекту насосных станций |
|  | Выбирать основные конструктивные и объемно-планировочные параметры насосных станций |
|  | Принимать профессиональные решения на основе знания технологических процессов водопользования в строительстве и эксплуатации объектов |
| Необходимые знания | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Основы природоохранного законодательства Российской Федерации |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Методики испытаний насосных станций |
|  | Технические требования к смежным системам |
|  | Правила оформления проектной документации и рабочей документации |
|  | Современные технические и технологические решения создания насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Современное оборудование и технологические решения насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Методики проектирования инженерных сооружений и их конструктивных элементов |
|  | Методы инженерных расчетов, необходимые для проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Перспективы технического развития отрасли водоснабжения и водоотведения |
|  | Требования рациональной и безопасной организации трудового процесса |
|  | Требования охраны труда |
|  | Основы теории принятия решений |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство проектной группой насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель проектной группы Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура И дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет Высшее образование (непрофильное) – магистратура, специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональное переподготовки по профилю деятельности И дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести лет работы в области проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Для получения должности «главного инженера проекта (специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования) не менее десяти лет по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства и не менее трех лет в организациях, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Руководитель проектной группы |
|  | - | Главный инженер проекта |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.00.00 | Техника и технологии строительства |
|  | 2.20.00.00 | Техносферная безопасность и природообустройство |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений при строительстве насосных станций | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за соблюдением утвержденных проектных решений при подготовке исполнительной документации проектируемых насосных станций |
| --- | --- |
|  | Определение объема и состава работ, организация и управление в ходе работ по обследованию насосных станций |
|  | Ведение журнала авторского надзора за строительством насосных станций, составление актов освидетельствования и иной необходимой документации |
|  | Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора за строительством насосных станций |
|  | Внесение изменений в проектную документацию при изменении технических решений и оборудования насосных станций |
|  | Освидетельствование и принятие решений об эксплуатации насосных станций в составе комиссии по приемке |
| Необходимые умения | Организовывать и проводить работу по авторскому надзору за строительством насосных станций |
|  | Анализировать соответствие выполненных работ утвержденными проектными решениями по насосным станциям |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для подготовки проектной документации насосных станций |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для утверждения результатов проектной документации насосных станций |
|  | Применять процедуры и методики системы менеджмента качества при проектировании насосных станций |
|  | Формировать необходимую документацию об осуществлении авторского надзора насосных станций |
| Необходимые знания | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Основы природоохранного законодательства Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда |
|  | Организационно-методические документы, регламентирующие осуществление авторского надзора при строительстве и вводе в эксплуатацию насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Требования к подготовке заданий на подготовку проектной документации объекта капитального строительства |
|  | Критерии отбора участников работ по подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ |
|  | Требования к приемке работ по подготовке проектной документации |
|  | Методики и процедуры системы менеджмента качества |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы проектной группы насосных станций систем водоснабжения и водоотведения | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Координация работы проектного подразделения, группы проектировщиков по проектированию насосных станций |
| --- | --- |
|  | Утверждение проектных решений насосных станций |
|  | Согласование проектной документации насосных станций с заказчиком и надзорными органами, проведение авторского надзора |
|  | Определение составляющих элементов проектирования насосных станций и выдача заданий на разработку элементов внутри проектного подразделения |
|  | Составление планового задания, определяющего календарные сроки начала и окончания проектирования элементов насосных станций и проекта в целом |
|  | Подготовка заданий специалистам проектного подразделения на разработку специальных инженерных и строительных частей проектной документации |
|  | Руководить специалистами по формированию исходных требований на проектирование нестандартного оборудования насосных станций |
|  | Контроль сроков и качества разработки проектных решений насосных станций |
|  | Контроль обеспечения проектного подразделения квалифицированными кадрами |
|  | Подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной документации насосных станций |
|  | Определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной документации насосных станций, а также по координации деятельности исполнителей таких работ |
|  | Представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной документации насосных станций |
|  | Утверждение результатов проектной документации насосных станций |
|  | Анализ эффективности проектного подразделения с учетом количества и сложности выполняемых проектов |
| Необходимые умения | Проверять соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
|  | Выполнять технико-экономический анализ целесообразности выполнения проектных работ по созданию насосных станций |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для подготовки технических заданий на разработку проектных решений насосных станций |
|  | Осуществлять контроль сроков и качества разработки проектных решений насосных станций |
|  | Осуществлять координацию проектных решений между разработчиками внутри проектного подразделения |
|  | Планировать работу проектного подразделения и фонда оплаты труда |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для разработки задания и исходных требований на изготовление нестандартного оборудования насосных станций |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для разработки технических заданий на разработку специальных частей проектной документации |
|  | Применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов об эффективности проектного подразделения |
|  | Руководить разработкой проектов по проектированию насосных станций |
|  | Устанавливать критерии отбора участников работ по подготовке проектной документации насосных станций и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ |
| Необходимые знания | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Основы природоохранного законодательства Российской Федерации |
|  | Правила и способы организации работ по проектированию насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Правила оформления исходных требований на изготовление нестандартного оборудования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Требования рациональной и безопасной организации трудового процесса |
|  | Современные тенденции в проектировании насосных станций систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Требования к подготовке заданий на подготовку проектной документации объекта капитального строительства |
|  | Критерии отбора участников работ по подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ |
|  | Требования к приемке результатов работ по подготовке проектной документации |
|  | Методики и процедуры системы менеджмента качества |
|  | Требования охраны труда |
|  | Методика планирования деятельности проектных подразделений |
|  | Основы управления подчиненным персоналом |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в строительстве |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Председатель Совета Ишин Александр Васильевич |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | АО «Промэнерго», город Санкт-Петербург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Единый квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Градостроительный кодекс Российской Федерации