УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2020 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение подготовительных работы для монтажа промышленного  газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов и монтажа газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж промышленного  газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого  давления  диаметром более 50 мм, газопроводов среднего и высокого давления»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство бригадой монтажников и проверка качества выполненных работ по монтажу промышленного  газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов»	12

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	16

I. Общие сведения

| Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасных условий эксплуатации системы газопотребления

Группа занятий:

| 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
| --- | --- |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение подготовительных работ для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов и монтажа газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм | 2 | Приемка и подготовка оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Раскладка газопроводов и их деталей, монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм | A/02.2 | 2 |
| B | Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм, газопроводов среднего и высокого давления | 3 | Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления | B/02.3 | 3 |
| C | Руководство бригадой монтажников и проверка качества выполненных работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов | 4 | Выполнение пневматических испытаний промышленных газопроводов и устранение неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Организация работы и управление бригадой монтажников по установке промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение подготовительных работ для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов и монтажа газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов 2-го разряда Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов по более низкому (предшествующему) разряду (за исключением минимального разряда по профессии) |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с грузоподъемными механизмами Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, подготовки и проверки знаний по промышленной безопасности в установленном порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8м и более |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §242 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда |
|  | §243 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда |
|  | §247 | Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда |
|  | §248 | Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | 18487 | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов |
|  | 18492 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка и подготовка оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия документов, подтверждающих качество полученных труб, фитингов, арматуры, материалов, необходимых для выполнения работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
| --- | --- |
|  | Распаковка материалов и арматуры, необходимых для выполнения работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Строповка, перемещение и раскладка промышленных газопроводов и материалов, а также арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой груза до 0,5 т |
|  | Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, гаек, шпилек и фланцев, используемых для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Входной визуальный контроль промышленных газопроводов, фитингов и арматуры, необходимых для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования газопроводов, на наличие вмятин, трещин и повреждений |
|  | Расконсервация труб и фитингов, используемых для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах, арматуре и фитингах, установленных заводом-изготовителем на время их транспортировки перед монтажом промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Сортировка труб, фасонных частей и деталей для крепления, используемых при монтаже промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Составление отчета о контрольном осмотре газопроводов, фитингов и арматуры на наличие видимых вмятин, трещин и повреждений |
| Необходимые умения | Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для распаковки материалов и арматуры |
|  | Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать инструменты, необходимые для приемки, распаковкаи, расконсервации газопроводов, фитингов и арматуры |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а так же в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять способы расконсервации труб, фитингов, арматуры, метизов и фланцев |
|  | Применять средства и материалы для расконсервации, очистки и промывки труб, деталей, арматуры |
|  | Читать рабочую документацию по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления труб, фитингов, арматуры, материалов для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для составления отчета о контрольном осмотре газопроводов, фитингов и арматуры на наличие видимых вмятин, трещин и повреждений |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
| Необходимые знания | Вид сопроводительных документов, подтверждающих качество и характеристики арматуры, деталей газопроводов и труб, используемых для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Правила чтения рабочих чертежей, технологической документации |
|  | Виды технологической документации, используемой в организации |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Средства крепления газопроводов |
|  | Назначение, правила применения и эксплуатации слесарного инструмента, включая заточку и регулировку |
|  | Способы измерения диаметра труб |
|  | Способы расконсервации труб, фитингов, арматуры, метизов и фланцев |
|  | Правила безопасности при работе со средствами очистки, промывки и обезжиривания |
|  | Средства и материалы для расконсервации труб, фитингов, арматуры, метизов и фланцев |
|  | Сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Правила утилизации строительного мусора и упаковки |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при приемке, распаковке, расконсервации газопроводов, фитингов и арматуры, необходимых для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Правила по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Раскладка газопроводов и их деталей, монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Строповка, перемещение и раскладка по намеченной трассе промышленных газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм, материалов и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой груза до 1,0 т |
| --- | --- |
|  | Подготовка для монтажа труб, арматуры, фасонных частей, фланцев |
|  | Отбортовка, разбортовка и стыковка под сварку труб из стали |
|  | Установка опор по размеченной трассе для монтажа газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Соединение промышленных газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм при помощи муфт, фланцев |
|  | Установка арматуры на газопроводах низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Зачистка сварных швов на газопроводах низкого давления диаметром до 50 мм под антикоррозионные покрытия |
|  | Монтаж промышленных газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Монтаж газового оборудования на газопроводах низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Монтаж газоиспользующего оборудования для подключения к газопроводам низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Подключение газоиспользующего оборудования к газопроводам низкого давления диаметром до 50 мм |
| Необходимые умения | Выполнять резьбовые соединения на газопроводах низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Нарезать резьбу на газопроводах низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Читать рабочую документацию по газификации промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а так же в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Подбирать инструмент и техническое оснащение, необходимое для выполнения работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Определять пригодность оборудования и материалов, используемых при выполнении работ по монтажу по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых при выполнении работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Применять инструмент для пайки медных газопроводов |
|  | Монтировать газовое оборудование |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
| Необходимые знания | Виды опор, применяемых для монтажа промышленных газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Правила по электробезопасности |
|  | Правила пайки медных трубопроводов |
|  | Правила нарезания резьбы и выполнения резьбовых соединений |
|  | Правила монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Средства и правила крепления промышленных газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
|  | Требования техники безопасности при работе на высоте |
|  | Свойства различных уплотнительных материалов применяемых при герметизации резьбовых соединений |
|  | Свойства припоев, применяемых при пайке медных труб |
|  | Устройство газового оборудования |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Правила по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм, газопроводов среднего и высокого давления | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда Монтаж промышленного газового оборудования и газопроводов 4-ого разряда Монтаж промышленного газового оборудования и газопроводов 5-ого разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов по профессии с более низким (предыдущим) разрядом. |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с грузоподъемными механизмами Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, подготовки и проверки знаний по промышленной безопасности в установленном порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8м и более |
| Другие характеристики | _ |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §244 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда |
|  | §245 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда |
|  | §249 | Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда |
|  | §250 | Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | 18487 | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов |
|  | 18492 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Строповка, перемещение и раскладка газопроводов, материалов и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой груза до 1,0 т |
| --- | --- |
|  | Разметка трасс для монтажа газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Установка опор для монтажа газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Соединение газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм при помощи муфт, фланцев |
|  | Установка арматуры, газового оборудования на газопроводы низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Монтаж газоиспользующего оборудования для подключения к газопроводам низкого давления диаметром более 50мм |
|  | Установка закладных конструкций для средств контроля и автоматизации на газопроводы среднего и высокого давления, а так же на газопроводы низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Установка газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Подключение газоиспользующего оборудования к газопроводам низкого давления диаметром более 50 мм |
| Необходимые умения | Применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Читать рабочую документацию по газификации промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Подбор инструмента и технического оснащения, необходимого для выполнения работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Определять пригодность оборудования и материалов, используемых при выполнении работ по монтажу по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых при выполнении работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а так же в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Читать рабочую документацию по газификации промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Применять инструмент для пайки медных газопроводов |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для монтажа газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Монтировать газовое оборудование |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
| Необходимые знания | Типы и конструкции гидравлических и электрических приводов для арматуры |
|  | Правила по электробезопасности |
|  | Правила пайки медных трубопроводов |
|  | Свойства припоев, применяемых при пайке медных труб |
|  | Виды опор, применяемых для монтажа промышленных газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Правила нарезания резьбы и выполнения резьбовых соединений |
|  | Правила монтажа промышленного газового оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Средства и правила крепления промышленных газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента для монтажа промышленного газового оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Требования техники безопасности при работе на высоте |
|  | Свойства различных уплотнительных материалов примеяемых при герметизации резьбовых соединений |
|  | Устройство газового оборудования |
|  | Правила по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Строповка, перемещение и раскладка оборудования, газопроводов среднего и высокого давления и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов |
| --- | --- |
|  | Разметка трасс для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Установка опор для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Сборка газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Установка газовых счетчиков на газопроводы среднего и высокого давления |
|  | Установка газовой арматуры на газопроводы среднего и высокого давления |
|  | Установка приборов и средств безопасности на газопроводы среднего и высокого давления |
|  | Монтаж газоиспользующего оборудования для подключения к газопроводам среднего и высокого давления |
|  | Монтаж газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Подключение к газоиспользующему оборудованию к газопроводам среднего и высокого давления |
| Необходимые умения | Применять правила по установке газовых счетчиков на газопроводах |
|  | Выполнять сборку фланцевых соединений на газопроводах |
|  | Выполнять сборку резьбовых соединений на газопроводах |
|  | Применять инструмент для пайки медных газопроводов |
|  | Применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Читать рабочую документацию по газификации промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Подбор инструмента и технического оснащения, необходимого для выполнения работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Определять пригодность оборудования и материалов, используемых при выполнении работ по монтажу по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых при выполнении работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а так же в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для монтажа газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
| Необходимые знания | Правила и технологию пайки газопроводов из меди |
|  | Правила по электробезопасности |
|  | Правила пайки медных трубопроводов |
|  | Свойства припоев, применяемых при пайке медных труб |
|  | Правила установки газовых счетчиков |
|  | Правила и технологию сборки резьбовых и фланцевых соединений |
|  | Способы присоединения газоиспользующего оборудования к газопроводам |
|  | Виды опор, применяемых для монтажа промышленных газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Правила нарезания резьбы и выполнения резьбовых соединений |
|  | Правила монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Средства и правила крепления промышленных газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила по электробезопасности |
|  | Правила пайки медных трубопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативной технической документации по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Требования техники безопасности при работе на высоте |
|  | Свойства различных уплотнительных материалов применяемых при герметизации резьбовых соединений |
|  | Устройство газового оборудования |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления |
|  | Правила по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой монтажников и проверка качества выполненных работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 7-го разряда Монтажник промышленного газового оборудования и газопроводов 6-ого разряда Монтажник промышленного газового оборудования и газопроводов 7-ого разряда Бригадир |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов по профессии с более низким (предыдущим) разрядом Для бригадира не менее пяти лет в области монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с грузоподъемными механизмами Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, подготовки и проверки знаний по промышленной безопасности в установленном порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8м и более |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §246 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда |
|  | §251 | Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда |
|  | §252 | Монтажник технологических трубопроводов 7-го разряда |
| ОКПДТР | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | 18487 | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов |
|  | 18492 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов |
| ОКСО | 2.08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пневматических испытаний промышленных газопроводов и устранение неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка соответствия выполненного монтажа промышленных газопроводов и газового и газоиспользующего оборудования рабочей документации и требованиям нормативных документов |
| --- | --- |
|  | Подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения пневматических испытаний промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для выполнения пневматических испытаний промышленных газопроводов |
|  | Установка контрольных измерительных приборов в контрольные точки для выполнения пневматических испытаний промышленных газопроводов |
|  | Контрольный осмотр смонтированных газопроводов и стыковых сварных, паяных, резьбовых соединений |
|  | Пневматические испытания смонтированного промышленного газопровода |
|  | Устранение обнаруженных в процессе контроля промышленного газопровода дефектов и неисправностей |
| Необходимые умения | Применять диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытания смонтированного промышленного газопровода |
|  | Соблюдать правила эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов |
|  | Применять рабочую документацию, требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов для проверки соответствия выполненного монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Выявлять дефекты смонтированного промышленного газопровода |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения технической документации по результатам испытаний смонтированного промышленного газопровода |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила проведения испытаний промышленных газопроводов |
|  | Методы контроля качества промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Назначение и правила применения диагностических и измерительных инструментов для проведения испытаний промышленных газопроводов |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже промышленных газопроводов |
|  | Инструкции по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Правила по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы и управление бригадой монтажников по установке промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за наличием работоспособного инструмента и инвентаря для проведения монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
| --- | --- |
|  | Контроль за ходом монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов и за выполняемыми операциями |
|  | Контроль за проведением пневматических испытаний смонтированных промышленных газопроводов |
|  | Контроль за дефектацией поступившей арматуры, оборудования и газопроводов с проверкой соответствия сопроводительным документам |
|  | Проверка и выверка опор под монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Контроль за наличием необходимого в процессе монтажа расходного материала |
|  | Проведение инструктажа и осуществление контроля соблюдения работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности |
|  | Составление заявок на расходные материалы, инструменты для проведения монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
| Необходимые умения | Соблюдать требования нормативных документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Проводить пооперационный контроль за действиями бригады при монтаже промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Производить выверку опор под монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для составления заявок на расходные материалы для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативной технической документации по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Нормы расхода расходных материалов и порядка их заказа |
|  | Правила и методические рекомендации по пооперационному контролю за действиями бригады при монтаже промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Правила техники эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, используемыми в работе |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Правила ведения документации по контролю исполнения требований по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды |
|  | Требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Основные принципы и методы управления трудовыми коллективами |
|  | Основания и меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства |
|  | Правила по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| (наименование организации) |
| --- |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО «Проектно-Конструкторское Бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №35, ст. 3649; 1995, №35, ст. 3503; 1998, №4, ст. 430; 2000, №46, ст. 4537; 2001, №33,  ст. 3413; 2002, №30, ст. 3033; 2003, №2, ст. 167; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №14, ст. 1212, №19, ст. 1752; 2006, №6,    ст. 636, №44, ст. 4537, №50, ст. 5279, №52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, №43, ст. 5084; 2008, №30, ст. 3593; 2009, №11,           ст. 1261, №29, ст. 3635, №45, ст. 5265, №48, ст. 5717; 2010, №30, ст. 4004, №40, ст. 4969; 2011, №1, ст. 54, №30,         ст. 4590, 4591, 4596, №46, ст. 6407, №49, ст. 7023; 2012, №53, ст. 7608; 2013, №7, ст. 610, №27, ст. 3477; 2014, №11, ст. 1092)

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 года №642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»

Приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2007 г., регистрационный № 9133), с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 5 июля 2007г. № 450 (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2007 г., регистрационный № 9881), от 27 августа 2010 г. № 823 (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2010 г., регистрационный № 18370), от 15 декабря 2011 г. № 714 (зарегистрирован Минюстом России февраля 2012 г., регистрационный № 23166), от 19 декабря 2012г. № 739 (зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2013 г., регистрационный № 28002), от 6 декабря 2013 г. № 591 (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2014 г., регистрационный № 31601), от 30 июня 2015 г. № 251 (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2015 г., регистрационный № 38208))

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848))

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2014 г., регистрационный № 33990), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 17 июня 2015 г. № 383н (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., регистрационный № 38119))

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию