СТРУКТУРА
описания квалификации

| Наименование квалификации | Плиточник (3 уровень квалификации) |
| --- | --- |
| Номер квалификации |  |
| Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Область профессиональной деятельности: | 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| Вид профессиональной деятельности: | Облицовка поверхностей плиткой |
| Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: | Протокол заседания СПК в строительстве №_____ от _____________ г. |
| Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации: |  |
| Основание разработки квалификации: |  |

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Каменщик (утв. приказом Минтруда России от 10 августа 2023 г. N 661н) |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) |  |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности |  |

- Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| № | Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B/01.3 | Облицовка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений плиткой | Разметка и провешивание внутренних и наружных поверхностей стен под облицовку плиткой Установка маяков и выравнивающих скоб Резка под нужный размер и сверление плитки для облицовки внутренних и наружных поверхностей Увлажнение плитки и нанесение клеящего раствора Устройство выравнивающего слоя Установка плиток на облицовываемую поверхность Облицовка выступов, ниш, углов между стеной и полом Облицовка керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками Облицовка полов плитами из литого камня Облицовка плиткой внешних поверхностей зданий и сооружений Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности внутренних частей зданий Заполнение швов (затирка) и очистка облицованной поверхности внутренних частей зданий Заполнение швов (затирка) между плитками специальными составами, уплотнение и сглаживание швов | Читать строительные и проектные чертежи Применять технологию разметки и провешивания поверхности стен под облицовку плиткой Применять технологию установки маяков и выравнивающих скоб Применять способы увлажнения плитки и нанесения клеящего раствора для внутренних и внешних работ Применять технологию устройства выравнивающего слоя Применять требования к установке плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с технологической картой Применять способы резки плиток с подточкой кромок Применять технологию облицовки керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками на растворе сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва свыше 2 мм и полов по готовым маякам Применять технологию облицовки полов плитами из литого камня Применять технологию облицовки внешних поверхностей зданий и сооружений Применять технологию и инструменты для облицовки выступов, ниш, углов между стеной и полом Оценивать вертикальность и горизонтальность облицованной плиткой поверхности внутренних частей зданий Применять способы резки под нужный размер и сверления плитки Применять способы нанесения клеящего раствора и установки плитки на вертикальные и горизонтальные поверхности Пользоваться средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных работ Применять технологию заполнения швов между плитками, уплотнения и сглаживания швов и затирки облицованной поверхности Применять технологию заполнения швов между плитками специальными составами, уплотнения и сглаживания швов, их затирки Применять требования производственной санитарии при производстве облицовочных работ Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве облицовочных работ Применять средства индивидуальной защиты при производстве облицовочных работ Применять принципы бережливого производства при выполнении облицовочных работ | Требования технологических регламентов к облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений плиткой Требования технической документации в строительстве Принципы бережливого производства при проведении облицовочных работ Правила и способы выполнения разметки и провешивания поверхности стен под облицовку плиткой Правила и способы установки маяков и выравнивающих скоб Правила и способы увлажнения плитки и нанесения клеящего раствора для внутренних и наружных работ Технология устройства выравнивающего слоя Требования к установке плиток на облицовываемую поверхность Правила и способы резки плиток с подточкой кромок Технология облицовки керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками на растворе сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва свыше 2 мм и полов по готовым маякам Технология, виды и правила использования инструментов для облицовки выступов, ниш, углов между стеной и полом Технология облицовки полов плитами из литого камня Технология облицовки внешних поверхностей зданий и сооружений Правила и способы проверки вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности Правила и способы резки под нужный размер и сверления плитки Правила и способы нанесения клеящего раствора и установки плитки на вертикальные и горизонтальные поверхности Технология заполнения швов (затирки) и очистки облицованной поверхности внутренних частей зданий Технология заполнения швов (затирки) между плитками специальными составами, уплотнения и сглаживания швов Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по облицовке внутренних и внешних поверхностей зданий и сооружений плиткой Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве внутренних и наружных облицовочных работ Нормы расхода материалов при производстве внутренних и наружных облицовочных работ Состав технологического нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства внутренних и наружных облицовочных работ, правила их использования Требования в области охраны окружающей среды Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении облицовочных работ Опасные и вредные производственные факторы при проведении облицовочных работ Правила производственной санитарии при проведении облицовочных работ Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении облицовочных работ | - |
| 2 | B/02.3 | Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, облицованных плиткой | Диагностика состояния поверхности, облицованной плиткой Удаление дефектной и отслоившейся плитки Очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка поверхности Подготовка плитки необходимого размера, вида и при необходимости осуществление подгонки размера Увлажнение поверхности и нанесение на плитку клеящего раствора Укладка новой плитки в местах, подлежащих ремонту Затирка, восстановление нарушенных швов и очистка установленных и прилегающих к ним плиток от загрязнений Заделка незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления | Выявлять дефекты облицовки и определять участки, подлежащие ремонту Применять способы и правила удаления дефектной и отслоившейся плитки без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту Применять способы очистки и выравнивания участков Применять порядок подготовки основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с использованием средств малой механизации Пользоваться средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных ремонтных работ Выбирать плитку для замены Подгонять размеры плитки под размеры поврежденной поверхности Применять технологию увлажнения поверхности и нанесения на плитку клеящего раствора Применять технологию укладки новой плитки в местах, подлежащих ремонту Применять технологию затирки и восстановления нарушенных швов Применять технологию заделки незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления Применять требования производственной санитарии при производстве облицовочных работ Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве облицовочных работ Применять средства индивидуальной защиты при производстве облицовочных работ Применять принципы бережливого производства при выполнении облицовочных работ | Требования технологических регламентов к ремонту участков внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой Требования технической документации в строительстве Принципы бережливого производства при проведении облицовочных работ Порядок и способы проведения диагностики состояния поверхности, облицованной плиткой Правила разборки поверхностей, облицованных плиткой Правила и способы удаления дефектной и отслоившейся плитки без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту Правила и способы очистки и выравнивания участков Порядок подготовки основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с использованием средств малой механизации Правила использования средств малой механизации и инструментов (приспособлений), предназначенных для выполнения плиточных ремонтных работ Технология увлажнения поверхности и нанесения на плитку клеящего раствора Технология укладки новой плитки в местах, подлежащих ремонту Технология затирки и восстановления нарушенных швов Технология заделки незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления Требования к качеству проведения ремонтных работ Требования в области охраны окружающей среды Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении облицовочных работ Опасные и вредные производственные факторы при проведении облицовочных работ Правила производственной санитарии при проведении облицовочных работ Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении облицовочных работ | - |

Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т.п. | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурсу) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Плиточник 3-го разряда Плиточник 4-го разряда | ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
|  | ЕТКС | § 289 § 290 | Облицовщик-плиточник 3-го разряда Облицовщик-плиточник 4-го разряда |
|  | ОКПДТР | 15220 | Облицовщик-плиточник |

- Основные пути получения квалификации:

Прохождение профессионального обучения - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):

Не менее шести месяцев выполнения подготовительных работ для проведения облицовочных работ

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):

-

Особые условия допуска к работе:

Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений

12. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии)

-

13. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

|  | Документ, подтверждающий прохождение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее шести месяцев выполнения подготовительных работ для проведения облицовочных работ |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия свидетельства: | 3 | года |

# Footnotes

Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации

В соответствии с Приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов"

В соответствии с Приказом Минтруда от 29.09.2014 N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)"

Заполняется при наличии профессионального стандарта

Присваивается Национальным агентством после подписание Приказа об утверждении квалификации

В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное наименование и реквизиты утвержденного профессионального стандарта)