СТРУКТУРА
описания квалификации

| Наименование квалификации | Бетонщик (3 уровень квалификации) |
| --- | --- |
| Номер квалификации |  |
| Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Область профессиональной деятельности: | 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| Вид профессиональной деятельности: | Бетонные работы |
| Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: | Протокол заседания СПК в строительстве №_____ от _____________ г. |
| Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации: |  |
| Основание разработки квалификации: |  |

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Бетонщик (утв. приказом Минтруда России от 01 августа 2023 г. N 625н) |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) |  |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности |  |

- Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| № | Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B/01.3 | Укладка бетонных смесей на горизонтальных плоскостях, в вертикальные конструкции и на наклонные плоскости | Расчет размеров поверхности опалубки и установка требования к материалам Укладка бетонной смеси в фундаменты, перекрытия, основания и массивы Укладка бетонной смеси в вертикальные конструкции Укладка бетонной смеси на наклонные плоскости Уплотнение бетонной смеси при помощи погружных вибраторов Заглаживание бетонной смеси Температурный контроль твердения бетона Уход за бетоном и контроль качества бетонных работ | Читать строительные и проектные чертежи Применять способы и правила расчета размеров поверхности опалубки и установления требований к материалам Пользоваться электрифицированным, пневматическим и ручным инструментом для укладки бетонной смеси Зацеплять бадьи инвентарными стропами за петли (скобы, крюки) Применять технологию укладки бетонной смеси в конструкции при помощи оборудования Выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси Применять технологию укладки бетонной смеси в колонны, стены, балки, плиты, мостовые опоры, бычки Применять технологию укладки бетонной смеси на наклонные плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб) Применять технологию температурного контроля твердения бетона Применять технологию заглаживания бетонной смеси Применять требования к порядку и способам ухода за бетоном Применять требования производственной санитарии при производстве бетонных работ Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве бетонных работ Применять средства индивидуальной защиты при производстве бетонных работ Применять принципы бережливого производства при проведении бетонных работ | Требования технологических регламентов к укладке бетонных смесей на горизонтальных плоскостях, в вертикальные конструкции и на наклонные плоскости Требования технической документации в строительстве Принципы бережливого производства при проведении бетонных работ Виды бетонов, бетонных и железобетонных изделий и конструкций Свойства бетонов и технологические свойства бетонной смеси Способы и правила расчета размеров поверхности опалубки и установления требований к материалам Правила производственной сигнализации при погрузочных работах Технология укладки бетонной смеси в конструкции при помощи оборудования Технология укладки бетонной смеси в колонны, стены, балки, плиты, мостовые опоры, бычки Технология укладки бетонной смеси на наклонные плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб) Технология заглаживания бетонной смеси Характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси Порядок и способы проведения температурного контроля твердения бетона Порядок проведения и способы ухода за бетоном Требования к качеству готовых бетонных и железобетонных изделий Назначение, принципы действия электрифицированного и пневматического инструмента и оборудования для бетонных работ Требования в области охраны окружающей среды при проведении бетонных работ Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении бетонных работ Опасные и вредные производственные факторы при проведении бетонных работ Правила производственной санитарии при проведении бетонных работ Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении бетонных работ | - |
| 2 | B/02.3 | Устройство подстилающих слоев, бетонных оснований полов и цементной стяжки | Подготовка оснований под устройство бетонных оснований полов и растворных стяжек Установка маяков и выноска маячных линий Укладка и разравнивание бетонной смеси или раствора стяжки Уплотнение и отделка забетонированной поверхности Уход за бетоном или раствором | Читать строительные и проектные чертежи Пользоваться электрифицированным, пневматическим, ручным и контрольно-измерительным инструментом Применять способы и порядок подготовки оснований под устройство бетонных оснований полов и растворных стяжек Применять способы установки направляющих для выравнивания стяжки при заливке полов Применять технологию укладки и разравнивания бетонной или растворной смеси при помощи инструментов и оборудования Выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси Применять технологию заглаживания бетонной и растворной смеси Применять требования производственной санитарии при производстве бетонных работ Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве бетонных работ Применять средства индивидуальной защиты при производстве бетонных работ Применять принципы бережливого производства при выполнении бетонных работ | Требования технологических регламентов к устройству подстилающих слоев, бетонных оснований полов и цементной стяжки Требования технической документации в строительстве Принципы бережливого производства при проведении бетонных работ Виды бетонов, бетонных и железобетонных изделий и конструкций Свойства бетонов, растворов и технологические свойства бетонных и растворных смесей Правила производственной сигнализации при погрузочных работах Способы и технология устройства подстилающих слоев и бетонных оснований полов, устройства растворных стяжек Характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси Способы ухода за бетоном и растворами Назначение, принципы действия электрифицированного и пневматического инструмента и оборудования, применяемых для устройства подстилающих слоев и бетонных оснований полов, растворных стяжек Требования в области охраны окружающей среды при проведении бетонных работ Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении бетонных работ Опасные и вредные производственные факторы при проведении бетонных работ Правила производственной санитарии при проведении бетонных работ Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении бетонных работ | - |
| 3 | B/03.3 | Ремонт бетонных и железобетонных горизонтальных конструкций, цементных полов | Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью Устройство направляющих для выравнивания уровня заливки полов Заливка бетонов и растворов Устройство деформационных швов Выравнивание и удаление излишнего воздуха из растворов наливных стяжек полов Диагностика дефектов поверхностей конструкций Удаление отслаиваемых или поврежденных слоев Подготовка поврежденных участков и поверхностей к ремонту Приготовление ремонтных бетонов и растворов Бетонирование поврежденных участков Нанесение и выравнивание бетона и раствора на поврежденном участке Отделка поверхности различными инструментами и оборудованием | Пользоваться электрифицированным, пневматическим, ручным и контрольно-измерительным инструментом Оценивать состояние и степень повреждения бетонных и железобетонных конструкций и оснований Применять способы заливки бетона и растворов вручную или механизированным способом Применять способы заделки выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью Применять технологию устройства направляющих для выравнивания уровня заливки полов Применять способы температурного контроля твердения бетона Оценивать состояние бетонной поверхности и выявлять дефекты Применять способы обеспыливания, расшивки и армирования, грунтования ремонтируемых поверхностей Устранять технологические и эксплуатационные дефекты (отслоение, сколы, трещины, потери внешнего вида, износ) Применять способы заделки бетонной смесью дефектов на поверхности конструкций Применять способы подготовки поверхности к ремонту (очистки, обеспыливания, удаления старого слоя, расшивки трещин, обезжиривания, грунтования) Выбирать способы и технологии ремонта бетонных и железобетонных горизонтальных конструкций Применять способы нанесения и выравнивания бетона и раствора на поврежденном участке Применять способы отделки поверхности различными инструментами и оборудованием Применять требования производственной санитарии при производстве бетонных работ Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве бетонных работ Применять средства индивидуальной защиты при производстве бетонных работ Применять принципы бережливого производства при проведении бетонных работ | Требования технологических регламентов к проведению ремонта бетонных и железобетонных горизонтальных конструкций и цементных полов Требования технической документации в строительстве Принципы бережливого производства при проведении бетонных работ Виды бетонов, бетонных и железобетонных изделий и конструкций Свойства бетонов и технологические свойства бетонной смеси Правила производственной сигнализации при погрузочных работах Технология заливки и выравнивания бетонных и железобетонных оснований Способы заливки бетона и растворов вручную или механизированным способом Способы заделки выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью Технология устройства направляющих для выравнивания уровня заливки полов Порядок и способы проведения температурного контроля твердения бетона Технология демонтажа и ремонта бетонных и железобетонных конструкций Составы и способы приготовления растворов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций Способы усиления поврежденных и реконструируемых конструкций Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов Способы ухода за растворами и способы их отделки Способы и технологии ремонта бетонных и железобетонных конструкций Назначение, принципы действия электрифицированного, пневматического, ручного и контрольно-измерительного инструмента Требования в области охраны окружающей среды при проведении бетонных работ Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении бетонных работ Опасные и вредные производственные факторы при проведении бетонных работ Правила производственной санитарии при проведении бетонных работ Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении бетонных работ - |  |

Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т.п. | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурсу) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетонщик 3-го разряда Бетонщик 4-го разряда | ОКЗ | 7114 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
|  | ЕТКС | § 17 § 18 | Бетонщик 3-го разряда Бетонщик 4-го разряда |
|  | ОКПДТР | 11196 | Бетонщик |

- Основные пути получения квалификации:

Прохождение профессионального обучения - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):

Не менее шести месяцев выполнения подготовительных работ для проведения бетонных работ

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):

-

Особые условия допуска к работе:

Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений

12. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии)

-

13. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

|  | Документ, подтверждающий прохождение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее шести выполнения подготовительных работ для проведения бетонных работ |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия свидетельства: | 3 | года |

# Footnotes

Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации

В соответствии с Приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов"

В соответствии с Приказом Минтруда от 29.09.2014 N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)"

Заполняется при наличии профессионального стандарта

Присваивается Национальным агентством после подписание Приказа об утверждении квалификации

В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное наименование и реквизиты утвержденного профессионального стандарта)