СТРУКТУРА
описания квалификации

| Наименование квалификации | Плиточник по выполнению работ повышенного уровня сложности (3 уровень квалификации) |
| --- | --- |
| Номер квалификации |  |
| Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Область профессиональной деятельности: | 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| Вид профессиональной деятельности: | Облицовка поверхностей плиткой |
| Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: | Протокол заседания СПК в строительстве №_____ от _____________ г. |
| Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации: |  |
| Основание разработки квалификации: |  |

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Каменщик (утв. приказом Минтруда России от 10 августа 2023 г. N 661н) |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) |  |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности |  |

- Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| № | Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C/01.3 | Облицовка потолков и криволинейных поверхностей зданий и сооружений плиткой | Разметка поверхностей и укладка фризов любого рисунка Установка плиток-маяков и ориентиров для выкладки плитки по горизонтали и вертикали Резка под нужный размер и сверление плитки для облицовки криволинейных поверхностей Увлажнение плитки и нанесение клеящего раствора Облицовка потолков и криволинейных поверхностей Настилка полов из ковровой керамики с разметкой поверхности под укладку по заданному рисунку Заполнение швов и очистка потолков и криволинейных поверхностей Затирка и/или шлифовка покрытия | Читать и анализировать строительные и проектные чертежи Применять технологию разметки и провешивания потолков и криволинейных поверхностей Применять технологию установки плиток-маяков и ориентиров для выкладки плитки по горизонтали и вертикали Пользоваться средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения облицовки плиткой потолков и криволинейных поверхностей зданий и сооружений Применять способы резки под нужный размер и сверления плитки для облицовки криволинейных поверхностей Применять технологию нанесения клеящего раствора и установки плитки на криволинейную поверхность наружных и внутренних частей зданий Применять способы увлажнения плитки Применять технологию облицовки потолков и криволинейных поверхностей Применять технологию настилки полов из ковровой керамики с разметкой поверхности под укладку по заданному рисунку Оценивать криволинейные поверхности наружных и внутренних частей зданий, облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали Применять технологию заполнения швов между плитками специальными составами, уплотнения и сглаживания швов Применять технологию затирки и/или шлифовки покрытия Применять требования производственной санитарии при производстве облицовочных работ Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве облицовочных работ Применять средства индивидуальной защиты при производстве облицовочных работ Применять принципы бережливого производства при выполнении облицовочных работ | Требования технологических регламентов к облицовке потолков и криволинейных поверхностей зданий и сооружений плиткой Требования технической документации в строительстве Принципы бережливого производства при проведении облицовочных работ Технология разметки и провешивания потолков и криволинейных поверхностей Технология установки плиток-маяков и ориентиров для выкладки плитки по горизонтали и вертикали Правила пользования средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения облицовки плиткой потолков и криволинейных поверхностей зданий и сооружений Правила и способы резки под нужный размер и сверления плитки для облицовки криволинейных поверхностей Технология нанесения клеящего раствора и установки плитки на криволинейную поверхность наружных и внутренних частей зданий Правила и способы увлажнения плитки Технология облицовки потолков и криволинейных поверхностей Технология настилки полов из ковровой керамики с разметкой поверхности под укладку по заданному рисунку Способы оценки криволинейных поверхностей наружных и внутренних частей зданий, облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали Технология заполнения швов между плитками специальными составами, уплотнения и сглаживания швов Технология затирки и/или шлифовки покрытия Требования к результатам работ по облицовке плиткой потолков и криволинейных поверхностей зданий и сооружений Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве работ по облицовке плиткой потолков и криволинейных поверхностей зданий и сооружений Нормы расхода материалов при облицовке плиткой потолков и криволинейных поверхностей зданий и сооружений Состав технологического нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для проведения работ по облицовке плиткой потолков и криволинейных поверхностей зданий и сооружений Требования в области охраны окружающей среды Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении облицовочных работ Опасные и вредные производственные факторы при проведении облицовочных работ Правила производственной санитарии при проведении облицовочных работ Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении облицовочных работ | - |
| 2 | C/02.3 | Декоративно-художественная облицовка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений плиткой | Разметка и провешивание поверхности Установка маяков и выравнивающих скоб Разбивка и закрепление рисунка художественно-декоративного покрытия на поверхности прослойки Установка рамок Устройство (набивка) художественно-декоративного покрытия Увлажнение плитки и нанесение клеящего раствора для наружных и внутренних работ Установка плиток на декорируемую поверхность наружных и внутренних частей зданий Составление и укладка крупных художественных панно Укладка керамической плитки с рисунком при реконструкции дворцов, храмов и других объектов, представляющих художественную ценность Облицовка поверхности керамической плиткой с шелкографией и зеркальной плиткой Проверка вертикальности и горизонтальности декорированной плиткой поверхности наружных и внутренних частей зданий Заполнение швов и очистка декорированной плиткой поверхности наружных и внутренних частей зданий Затирка и/или шлифовка художественно-декоративного покрытия | Читать и анализировать строительные и проектные чертежи Применять технологию разметки и провешивания поверхности Применять технологию установки плиток-маяков и ориентиров для выкладки плитки по горизонтали и вертикали Применять технологию разбивки и закрепления рисунка художественно-декоративного покрытия на поверхности прослойки Пользоваться средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для декоративно-художественной облицовки внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений Применять способы резки (в том числе фигурной) под нужный размер и сверления плитки для декоративно-художественной облицовки внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений Применять технологию нанесения клеящего раствора на плитку и установки плитки на декорируемую поверхность наружных и внутренних частей зданий и сооружений Применять способы увлажнения плитки Оценивать декоративные поверхности наружных и внутренних частей зданий, облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали Применять технологию заполнения швов и очистки декорированной плиткой поверхности наружных и внутренних частей зданий и сооружений Применять технологию установки рамок Применять технологию устройства (набивки) художественно-декоративного покрытия Применять технологию составления и укладки крупных художественных панно Применять технологию укладки керамической плитки с рисунком при реконструкции дворцов, храмов и других объектов, представляющих художественную ценность Применять технологию облицовки поверхности керамической плиткой с шелкографией и зеркальной плиткой Применять требования производственной санитарии при производстве облицовочных работ Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве облицовочных работ Применять средства индивидуальной защиты при производстве облицовочных работ Применять принципы бережливого производства при выполнении облицовочных работ | Требования технологических регламентов к декоративно-художественной облицовке плиткой внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений Требования технической документации в строительстве Принципы бережливого производства при проведении облицовочных работ Правила чтения и анализа строительных и проектных чертежей Правила и способы разметки и провешивания поверхности Правила и способы установки плиток-маяков и ориентиров для выкладки плитки по горизонтали и вертикали Технология разбивки и закрепления рисунка художественно-декоративного покрытия на поверхности прослойки Правила пользования средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для декоративно-художественной облицовки внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений Правила и способы резки (в том числе фигурной) под нужный размер и сверления плитки для декоративно-художественной облицовки внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений Технология нанесения клеящего раствора на плитку и установки плитки на декорируемую поверхность наружных и внутренних частей зданий и сооружений Правила и способы увлажнения плитки Способы оценки декоративных поверхностей наружных и внутренних частей зданий, облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали Технология заполнения швов и очистки декорированной плиткой поверхности наружных и внутренних частей зданий и сооружений Технология установки рамок Технология устройства (набивки) художественно-декоративного покрытия Технология составления и укладки крупных художественных панно Технология укладки керамической плитки с рисунком при реконструкции дворцов, храмов и других объектов, представляющих художественную ценность Технология облицовки поверхности керамической плиткой с шелкографией и зеркальной плиткой Способы разметки под облицовку плитками с рисунком Способы выравнивания поверхности под украшения; свойства материалов, необходимые для обработки зеркальной плитки перед укладкой Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве декоративно-художественной облицовки внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений Нормы расхода материалов при производстве декоративно-художественной облицовки внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений Состав технологического нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства декоративно-художественной облицовки внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений Требования в области охраны окружающей среды Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении облицовочных работ Опасные и вредные производственные факторы при проведении облицовочных работ Правила производственной санитарии при проведении облицовочных работ Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении облицовочных работ | - |

Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т.п. | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурсу) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Плиточник 5-го разряда Плиточник 6-го разряда | ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
|  | ЕТКС | § 291 § 292 | Облицовщик-плиточник 5-го разряда Облицовщик-плиточник 6-го разряда |
|  | ОКПДТР | 15220 | Облицовщик-плиточник |

- Основные пути получения квалификации:

Прохождение профессионального обучения - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):

Не менее двух лет в области проведения облицовочных работ

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):

-

Особые условия допуска к работе:

Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений

12. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии)

-

13. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

|  | Документ, подтверждающий прохождение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее двух лет в области проведения облицовочных работ |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия свидетельства: | 3 | года |

# Footnotes

Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации

В соответствии с Приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов"

В соответствии с Приказом Минтруда от 29.09.2014 N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)"

Заполняется при наличии профессионального стандарта

Присваивается Национальным агентством после подписание Приказа об утверждении квалификации

В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное наименование и реквизиты утвержденного профессионального стандарта)