СТРУКТУРА
описания квалификации

| Наименование квалификации | Бригадир - плиточник (4 уровень квалификации) |
| --- | --- |
| Номер квалификации |  |
| Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Область профессиональной деятельности: | 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| Вид профессиональной деятельности: | Облицовка поверхностей плиткой |
| Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: | Протокол заседания СПК в строительстве №_____ от _____________ г. |
| Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации: |  |
| Основание разработки квалификации: |  |

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Плиточник (утв. приказом Минтруда России от 01 августа 2023 г. N 624н) |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) |  |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности |  |

- Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| № | Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D/01.4 | Организация проведения облицовочных работ | Контроль обеспеченности участка необходимым оборудованием, инструментами, материалами, комплектующими, а также их учет и предоставление соответствующей отчетности Организация приемки строительных материалов, их складирование, учет и подготовка отчетности Формирование графика проведения облицовочных работ Распределение и выдача сменных заданий Оформление документов по учету рабочего времени, выработки, простоев Проведение инструктажа рабочих по охране труда и правилам технической эксплуатации оборудования Проведение инвентаризации незавершенного производства в начале и конце работы смены Входной контроль материалов, применяемых для проведения облицовочных работ Контроль готовности рабочей зоны к проведению облицовочных работ | Читать проектную и рабочую документацию Оценивать качественную и количественную потребность участка в оборудовании, инструментах, материалах, комплектующих Применять требования к порядку приемки строительных материалов, их складированию, учету и подготовке отчетности Определять сроки и состав облицовочных работ Оформлять сменные задания Определять исполнителей облицовочных работ Применять требования к оформлению документов по учету рабочего времени, выработки, простоев Применять требования к порядку проведения инструктажей рабочих по охране труда и правилам технической эксплуатации оборудования Применять требования к порядку проведения инвентаризации незавершенного производства в начале и конце работы смены Оценивать качество материалов, применяемых для облицовочных работ Оценивать готовность рабочей зоны к проведению облицовочных работ Применять требования производственной санитарии при производстве облицовочных работ Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве облицовочных работ Применять средства индивидуальной защиты при производстве облицовочных работ Применять принципы бережливого производства при выполнении облицовочных работ | Требования технологических регламентов к выполнению облицовочных работ Требования технической документации в строительстве Принципы бережливого производства при проведении облицовочных работ Структура и содержание проекта производства строительно-монтажных работ Система условных обозначений в строительстве Порядок проведения контроля обеспеченности участка необходимым оборудованием, инструментами, материалами, комплектующими, а также их учета и предоставления соответствующей отчетности Порядок организации приемки строительных материалов, их складирования, учета и подготовки отчетности Структура графика облицовочных работ Порядок и принципы распределения сменных заданий Правила оформления документов по учету рабочего времени, выработки, простоев Правила ведения приходно-расходной документации Порядок проведения инструктажа рабочих по охране труда и правилам технической эксплуатации оборудования Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства в начале и конце работы смены Порядок и принципы проведения входного контроля строительных материалов, применяемых для проведения облицовочных работ Требования нормативных правовых актов о соблюдении режима проведения строительных работ в жилых домах Требования безопасности при работе на высоте Требования в области охраны окружающей среды Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении облицовочных работ Опасные и вредные производственные факторы при проведении облицовочных работ Правила производственной санитарии при проведении облицовочных работ Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении облицовочных работ | - |
| 2 | D/02.4 | Оперативный контроль проведения облицовочных работ и приемка результатов работ | Контроль соблюдения технологии проведения облицовочных работ Контроль соблюдения рабочими требований к использованию средств индивидуальной защиты при проведении облицовочных работ Контроль соблюдения рабочими производственной и трудовой дисциплины, требований охраны труда и промышленной безопасности при проведении облицовочных работ Контроль соблюдения плановых сроков проведения облицовочных работ Контроль рационального использования оборудования, материалов и комплектующих при проведении облицовочных работ Проведение корректирующих мероприятий в случае несоблюдения сроков или нарушения качества облицовочных работ Координация работы со смежными строительными участками (при необходимости) Ведение исполнительной документации Приемка результатов выполненных облицовочных работ | Анализировать качество облицовочных работ и соответствие требованиям технологических регламентов и стандартов Оценивать соблюдение требований к использованию средств индивидуальной защиты при проведении облицовочных работ Оценивать соблюдение требований производственной и трудовой дисциплины, охраны труда и промышленной безопасности при проведении облицовочных работ Анализировать соблюдение плановых сроков проведения облицовочных работ Анализировать рациональность использования оборудования, материалов и комплектующих при проведении облицовочных работ Определять перечень корректирующих мероприятий в случае несоблюдения сроков или нарушения качества облицовочных работ Выбирать механизмы и способы взаимодействия со смежными строительными участками (при необходимости) Применять требования к ведению исполнительной документации Оценивать качество выполненных облицовочных работ и применять требования к порядку их приемки Применять требования производственной санитарии при производстве облицовочных работ Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве облицовочных работ Применять средства индивидуальной защиты при производстве облицовочных работ Применять принципы бережливого производства при выполнении облицовочных работ | Требования технологических регламентов к выполнению облицовочных работ Требования технической документации в строительстве Принципы бережливого производства при проведении облицовочных работ Требования к использованию и нормы рационального использования оборудования, материалов и комплектующих при проведении облицовочных работ Порядок и способы проведения производственного контроля Порядок и способы взаимодействия со смежными строительными участками (при необходимости) Требования к порядку ведения исполнительной документации Требования к порядку приемки облицовочных работ Требования нормативных правовых актов о соблюдении режима проведения строительных работ в жилых домах Требования безопасности при работе на высоте Требования в области охраны окружающей среды Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении облицовочных работ Опасные и вредные производственные факторы при проведении облицовочных работ Правила производственной санитарии при проведении облицовочных работ Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении облицовочных работ | - |

Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т.п. | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурсу) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бригадир | ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
|  | ЕТКС | § 292 | Облицовщик-плиточник 6-го разряда |
|  | ОКПДТР | 11237 | Бригадир на участках основного производства |
|  | ОКСО | 2.08.01.07 2.08.01.08 | Мастер общестроительных работ Мастер отделочных строительных работ |

- Основные пути получения квалификации:

Прохождение профессионального обучения - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих ИЛИ Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):

Не менее трех лет в области строительства для прошедших профессиональное обучение

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):

-

Особые условия допуска к работе:

Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений

12. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии)

-

13. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

|  | Документ, подтверждающий прохождение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее трех лет в области строительства ИЛИ Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия свидетельства: | 3 | года |

# Footnotes

Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации

В соответствии с Приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов"

В соответствии с Приказом Минтруда от 29.09.2014 N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)"

Заполняется при наличии профессионального стандарта

Присваивается Национальным агентством после подписание Приказа об утверждении квалификации

В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное наименование и реквизиты утвержденного профессионального стандарта)